АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Яснополянский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014г.№ 08-п

п.Ясная Поляна

Об утверждении схемы

водоснабжения  и водоотведения

МО Яснополянский сельсовет

Ташлинского района Оренбургской

области

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования  Яснополянский сельсовет.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и подлежит  опубликованию на официальном сайте сети «Интернет» адрес :  yasnaya-polyana.org

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава муниципального образования                                 Н.В.Гулин

Разослано: администрации района, отдел архитектуры, прокурору района

Приложение №1

к постановлению главы

от  25.02.2014г.№08-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО Яснополянский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав МО Яснополянский сельсовет  входят 4 населенных пункта.

Административным центром поселения является п. Ясная Поляна.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 1800 человек (по состоянию на 01.01.2013 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Яснополянский сельсовет: | 1800 | 100% |
| 1 | п.Восходящий | 317 | 17,6% |
| 2 | п.Зерновой | 250 | 13,9% |
| 3 | п.Солнечный | 410 | 22,8% |
| 4 | п.Ясная Поляна | 823 | 45,7% |

Краткая характеристика природных условий:

Территория МО Яснополянский сельсовет расположена в умеренном климатическом поясе и характеризуется резко континентальным климатом. Континентальность климата обусловлена четким выражением сезонов года. Основными чертами климата являются: холодная продолжительная зима, жаркое и сухое довольно продолжительное лето, неравномерное выпадение атмосферных осадков по сезонам года.

Наиболее холодным месяцем в году является февраль, наиболее теплым - июль. В феврале среднемесячная температура воздуха составляет -13.50С, в июле - + 21,7°. Среднегодовая температура воздуха всегда положительная - +4,8°С. Отрицательная температура в среднем держится 5 месяцев с сере- дины ноября до середины апреля. Первые заморозки на

почве наблюдаются с 6 по 19 сентября, последние - с 30 марта по 27 мая. Безморозный период продолжается от 104 до 158 дней и в среднем составляет 123 дня.

Количество атмосферных осадков за год составляет от 239 до 398 мм при среднем значении 336 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, максимум их. приходится на лето (65%), минимум - на зиму (35%). Летние садки представляют собой в большинстве случаев кратковременные ливни. Снега так же выпадает немного и толщина снегового покрова достигает 35-45 см, но в основном колеблется в пределах от 1 0 до 25 см.

Относительная влажность в теплый период года (с апреля по октябрь) по многолетним данным колеблется от 42 до 56%, а абсолютная среднемесячная влажность составляет в феврале 2,0 мб и в июле - 14,4 мб.

Испаряемость в районе работ в 2-3 раза превышает количество выпадающих осадков и составляет 730-820 мм. Испарению влаги способствуют ветры.

Господствующее направление ветров восточное и юго-западное. Наибольшей скорости ветры отмечаются в январе-марте (среднемесячные значения составляют 5,1-5,4 м/с), наименьшей (3,7-3,8 м/с) - в июле- сентябре. Полным штилем характеризуется немногое количество дней. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/с.

Таким образом, климатические условия являются одним из факторов, оказывающих влияние на поверхностный сток и питание подземных вод. Из приведенных данных видно, что климат благоприятствует пополнению запасов подземных вод.

Территория МО Яснополянский сельсовет находится в степной зоне Заволжской степной провинции. Почвенный покров территории представлен черноземами южными, южными карбонатными, как самостоятельно, так и в комплексе с солонцами черноземными. Незначительное распространение получили черноземы южные солонцеватые, солонцы и смыто-намытые почвы. Значительное место в почвенном покрове занимают в разной степени смытые почвы, расположенные по пологим слабоокатанным склонам,

Район работ расположен в южной части подзоны типичной степи, для которой характерны дерно-злаковые (преимущественно типчаково-ковыльные) сообщества растительности, развитые в полосе черноземов южных. Для долин рек и балок характерны пойменные озерно-аллювиальные или легкие песчаные разности. Мощность почв достигает 0,4 м. Травянистый покров беден и неравномерен, представлен разнотравьем с преобладанием злакоковыльной растительности.

Делювиальные осадки слагают склоны водоразделов и в литологическом отношении представлены суглинками, в которых часто присутствует гумус, карбонатные включения и прожилки.

Мощность делювиальных отложений не превышает 8 м.

3. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет около 100% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде сельскохозяйственных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации Нижнетриасового водоносного комплекса, который имеет широкое распространение и его воды являются единственным источником по кондиционности для крупного водоснабжения.

. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

Гидрогеологическая зона поселения характеризуется следующими данными:

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |
| 1. | Глубина залегания | м | 30 - 120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30 - 70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности насоса |
| 4. | Дебет | м3/ч | 0,5 - 50 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 730 |  |
| 6. | Нитриты | мг/экв. | 0,03 |  |
| 7. | Железо общее | мг/дм3 | 0,17 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. скважинами используются подземные горизонты. По качеству вода по исследованным показателям не превышает нормативные показатели СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.» |

Поверхностные воды:

Гидросеть района исследований представлена р. р. Иртек и Кинделя, которые принадлежат бассейну р. У рал.

Реки типично степные, характеризующиеся одним хорошо выраженным максимумом уровня, который приходится на весеннее половодье. Во время паводка вода в реках поднимается, по отношению к меженному, на 3-4 м.

Подъем уровня с зимней межени до весеннего максимума происходит в 2-3 раза быстрее, чем его спад. Средняя продолжительность подъема уровня колеблется от 7 до 15 дней, спада - соответственно от 20 до 50 дней. Начало половодья приурочено к концу марта - началу апреля. Конец спада уровня отмечается в конце мая.

Внутригодовое распределение речного стока определяется климатическими факторами, в первую очередь количеством выпадающих осадков и температурным режимом. Талые воды играют основную роль в литании рек. На их долю приходится от 17 до 24% годового стока.

Река Кинделя протекает южнее участка работ. Ширина русла равняется от 2-3 м до 18-20 м, наиболее часто составляет 4-6 м. Глубина реки варьирует в пределах от 0,2-0,3 м (на перекатах до 2-3 м (на плесах). Река постоянный водоток имеет в низовьях (ближе к участку сочленения с р. Урал). Перекаты в особо холодные зимы полностью промерзают.

Река Иртек протекает севернее участка работ и имеет субширотное направление течения. Русло р. Иртек прослеживается в виде разобщенных плесов, длина которых изменяется от 15-20 до 60-80 м, ширина - от 4-6 до 12-15 м. Большую часть года, за исключением весны, р.Иртек не имеет течения.

В химическом составе вод р. р. Иртек и Кинделя доминируют гидрокарбонаты натрия, реже гидрокарбонаты кальция. Сухой остаток в среднем составляет 0,5 г/дмЗ. Общая жесткость не превышает 5,7 мг- экв/дмЗ. Активная реакция pH = 7,1-7,4.

4. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения

4.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время на территории МО Яснополянский сельсовет существует 4 населенных пункта, обеспеченных централизованным водоснабжением.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов, по всем скважинам поселения установлены ограждения зон строгого режима, установлены краны для отбора проб воды, но не все скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой. Территории зон строгого режима окашиваются, павильоны артезианских скважин установлены. отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходимо соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекают реки р. Иртек и Кинделя.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название реки | Длина реки, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Кинделя | 145 | 200 | 50 | 20 |
| р. Иртек | 134 | 200 | 50 | 20 |

Источником водоснабжения  МО Яснополянский сельсовет являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин - 10 штук, водонапорных башен (8 штуки, объёмом до 25 куб метров); сетей и водоводов,  диаметр сети до 110 мм;

- п.Восходящий

Водоснабжение осуществляется в жилых, общественных зданиях от сети водопровода ø100 мм длиной 3,5 км. Источником водоснабжения является артезианские скважины:

- №4715(5) глубиной 74 м и производительностью 9л/сек или 778м3/сут, которая находится на балансе администрации МО Яснополянский сельсовет. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-10-80. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объёмом бака 25 м3 и высотой столба 12 м.

- и №1 глубиной 26м. и производительностью 6л/с или 518 м3/сут, которая находится на балансе администрации МО Яснополянский сельсовет. Скважина оборудована насосом ВА-2-8. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объёмом бака 25 м3 и высотой столба 12 м.

- д. Зерновой

Водоснабжение осуществляется в жилых, общественных зданиях от сети водопровода ø100-110 мм длиной 3,2 км. Источником водоснабжения являются две артезианские скважины №1324 глубиной 67 м и производительностью 4,1л/сек или 354м3/сут, и №4725 глубиной 40 м и производительностью 7,2л/сек или 622 м3/сут, которые находятся на балансе администрации МО Яснополянский сельсовет. Скважина №1324оборудована насосом ЭЦВ-6-10-80, скважина №4725 - ЭЦВ-6-16-110. В непосредственной близости от скважин  имеются водонапорные башни объёмом бака 25 м3 и высотой столба 12 м

-  п.Солнечный

Водоснабжение осуществляется в жилых, общественных зданиях от сети водопровода ø100-110 мм длиной 4,3 км. Источником водоснабжения являются две артезианские скважины №1620 глубиной 120 м и производительностью 8 л/сек или 691 м3/сут, и №1621 глубиной 120 м и производительностью 7,8 л/сек или 674 м3/сут, которые находятся на балансе администрации МО Яснополянский сельсовет. Скважина №1324оборудована насосом ЭЦВ-6-10-80, скважина №4725 - ЭЦВ-6-10-80. В непосредственной близости от скважины имеются водонапорные башни объёмом бака 25 м3 и высотой столба 12 м

-  п.Ясная Поляна

Водоснабжение осуществляется в жилых, общественных зданиях от сети водопровода ø100-110 мм длиной 4,3 км. Источником водоснабжения являются четыре артезианские скважины: №3, №4 глубиной 97 м и производительностью 5,6 л/сек или 484 м3/сут, и №7806, №7807 глубиной 140 м и производительностью 3,5 л/сек или 302 м3/сут, которые находятся на балансе администрации МО Яснополянский сельсовет. Скважины №3, №4 оборудованы насосами ЭЦВ-6-16-100, скважины №7806, №7807 - ЭЦВ-6-10-80. В непосредственной близости от скважин имеются водонапорные башни объёмом бака 25 м3 и высотой столба 12 м

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На водозаборах основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, (невозможно установить до реконструции сетей) установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

4.2 Водоотведение

В населенных пунктах МО Яснополянский сельсовет централизованные системы канализации в настоящее время отсутствуют. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

.  5. Сведенья о водоснабжении и водоотведении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов. Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды. Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения населенных пунктов МО Яснополянский сельсовет для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

6. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения МО Яснополянский сельсовет генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

Водоснабжение. Для дальнейшего развития системы водоснабжения сельского поселения и повышения степени надежности системы необходимо:

•	провести обследование всех существующих скважин Ташлинского водозабора на предмет возможности их использования для нужд поселков Яснополянского сельсовета;

•	замена водопроводных сетей при высокой степени износа;

•	строительство новых участков водопровода по улицам всех поселков Яснополянского сельсовета;

•	закольцевать существующую систему водоснабжения и новые планируемые участки водопровода в каждом населенном пункте;

•	провести мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей населенных пунктов;

•	провести мероприятия по установке приборов учета расхода отпускаемой потребителям питьевой воды;

Параллельно с модернизацией систем водоснабжения необходимо проводить комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов:

•	сохранение родников, ручьев, прудов;

•	установление зон охраны водозаборных скважин;

•	обеспечение безопасности гидротехнических сооружений:  хозяйственных плотин.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

В населенных пунктах, не имеющих крупным водоемов и водотоков,

необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на

водопроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97«Водоснабжение сельских населенных пунктов»

Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки по

обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Существующие

объекты водопровода, имеющие значительный физический износ не

учитываются. Новые сети должны прокладываться в тех же технических

коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Целесообразно

зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, которые могут

понадобиться в случае интенсивного развития предприятий АПК.

# Водоотведение. Для развития системы водоотведения сельсовета и повышения степени надежности этой системы необходимо:

•	строительство самостоятельных систем канализации с водонепроницаемыми септиками.

Для организации поверхностного стока рекомендуется использовать открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территории в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и отводом по рельефу.

Строительство систем канализации направлено  на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и предотвратит  загрязнение водных горизонтов. Предложения по канализованию населенных пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы  водоснабжения, имеющиеся проектные  разработки и намечаемые планировочные решения.

## 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительство.